GROZĪJUMI

atklāta konkursa „Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

(ID.Nr.RT2014/11-5.ERAF)

nolikumā

Izteikt konkursa nolikuma 6.4.punktu šādā redakcijā:

6.4.	Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš: ne vēlāk, kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma par Preču piegādi saņemšanas. Preču piegāde var tikt sadalīta ne vairāk kā 6 daļās līdz pilnai līguma saistību izpildei.

Izteikt konkursa nolikuma 9.1.punktu šādā redakcijā:

9.1.	Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2015.gada 10.februāra plkst.10:00 Rēzeknes tehnikumā, Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4601, darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Izteikt konkursa nolikuma 10.1.punktu šādā redakcijā:

10.1.	Piedāvājumu atvēršana notiks Rēzeknes tehnikumā, Jupatovkas ielā 22, Jupatovkā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4601, 206.kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 2015.gada 10.februārī plkst.10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Izteikt konkursa nolikuma 15.3.punktu šādā redakcijā:

  - Piedāvājums jāievieto aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi:

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru;

- atzīmi „Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, id.Nr.RT2014/11-5.ERAF.

- Neatvērt līdz 2015.gada 10.februāra plkst.10:00.

Izteikt konkursa nolikuma 13.4.punktu šādā redakcijā:

13.4.	Pretendenta vidējais neto apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) (2011., 2012., un 2013.) gados aprīkojuma uzstādīšanā un piegāžu (attiecināms uz izpildīto līdzvērtīgu piegādi) veikšanā ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda par nostrādāto periodu). Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība, pretendenta vidējais neto apgrozījums aprīkojuma uzstādīšanā un piegāžu (attiecināms uz izpildīto līdzvērtīgu piegādi) veikšanā iepriekšējo 3 (trīs) (2011., 2012., un 2013.) gadu laikā tiek aprēķināts no visu personu apvienības dalībnieku kopējā neto apgrozījuma.

Izteikt konkursa nolikuma 6. pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 3.5.punktu šādā redakcijā:

3.5.	Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas, līguma izpildi veicot ne ilgāk kā līdz 31.07.2015 (ieskaitot).

Izteikt konkursa nolikuma 6. pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 11.4.punktu šādā redakcijā:

11.4.	Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam. Pagarinot līguma izpildes termiņu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantijas pagarinājumu, nodrošinot, lai garantija ir spēkā 10 (desmit) dienas pēc līgumā paredzēto preču piegādes, kā arī atbilst pārējiem Līguma 2.pielikuma prasībām.

Izteikt konkursa nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punkta tabulas 1., 6., 29., 35., 36., 66., 67., 73., 91., 97., 103., 117., 164., 166., 167. un 185. pozīciju šādā redakcijā:

| Nr.pk. | Nosaukums | Vienība | Vienību daudzums | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Divu elektrisko katlu līnija. Abi katli apgāžamie. | gab. | 1 | Divu elektrisko katlu komplekts: Elektriskais vārkatls. Tilpums 50 litri. Katls ir ar elektronisko vadību, elektriski izgāžams un aprīkots ar mikseri, automātiskā ūdens uzpilde. Darba temperatūra +30C - +121C (+-3C). Izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda. Liels displejs, iespējams saglabāt 50 dažādas gatavošanas programmas, kļūdu paziņojumi. Regulējams iekšējā miksera griešanās ātrums 25 - 100rpm, ar uzputošanas funkciju līdz 200 rpm.2 griešanās virzieni ar iespēju iestatīt laiku. IPX5 ūdens aizsardzības pakāpe. Katlu iespējams sagāzt vairāk kā par 90 grādiem, lai pilnībā to varētu iztukšot. Komplektā ietilpst stiprinājuma rāmis, nokāšanas siets. 380V/ līdz 16kW. Elektriskais vārkatls. Tilpums 100 litri. Katls ir ar elektronisko vadību, elektriski izgāžams, automātiskā ūdens uzpilde. Darba temperatūra +30C - +121C. Izgatavots pilnībā no nerūsējošā tērauda. Liels displejs, kļūdu paziņojumi.IPX5 ūdens aizsardzības pakāpe. Katlu iespējams sagāzt vairāk kā par 90 grādiem, lai pilnībā to varētu iztukšot. Komplektā ietilpst katla kreisā kollona-balsts, stiprinājuma rāmji, nokāšanas siets un skalošanas duša. 380V/ līdz 22.5kW. |
| 6 | Marmīts ar 3GN 1/1 no nerūsējošā tērauda, temperatūra līdz 90 grādi C. | gab. | 2 | Iebūvējamais siltais marmīts ar vannu 3xGN1/1. Vannas dziļums ir 210mm(+/-10mm). Darba temperatūra +30C - +90C regulējama ar termostatu. Aprīkots ar krānu ūdens izliešanai. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Izmēri 1060x600x450mm. 220V/2.4kW. Papildus iekļauts marmīta apšuvums no KSP (kokskaidu laminēta mēbeļu plate).Paredzēta izsniegšanas līnijas fasādes nosegšanai. Garums 2500mm, augstums no 600mm līdz 850mm, saskaņojams ar izsniegšanas letes konstrukciju (3.gab.). |
| 29 | Multifunkcionālā iekārta ar divām cepamām virsmām. | gab. | 2 | Multifunkcionālā iekārta ar 2 cepamām virsmām, katras tilpums no 12 līdz 16 litri. Katra cepamā virsma sadalīta 6 zonās. Cepamajās virsmās var vārīt, sautēt, izmantot kā frī aparātu. Nakts gatavošanas režīms, gatavošana zem spiediena. Katra panna ir aprīkota ar elektrisko izgāšanas mehānismu, grozi paceļas automātiski gatavošanas noslēgumā pēc kontrolsignāla.. Cepamās pannas pieslēgtas pie kanalizācijas, aprīkotas ar ūdens padevi, ar termoadatām. Skārienjūtīgs vadības panelis, ieprogrammētas gatavas receptūras, vienkārša vadība, USB pieslēgums. Papildus opcija –plīts ar 2 sildvirsmām ar keramisko virsmu komplektā. Izvelkama duša kopšanai. Rozete papildus aprīkojuma pieslēgšanai. Papildus opcijas - 2 keramisko virsmu plīts un nerūsējošā tērauda skapīši zem cepšanas sildvirsmām ar izvelkamu paliktni- iekļauti cenā. Uzlika virs keramiskās plītiņas GN trauku novietošanai. Komplektā ar GN traukiem(325x176x65mm- 2 gab. un 176x162x65mm -4gab.). Izmēri 1200x777x1100mm. 380V/17kW. |
| 35 | Tvaika konvekcijas krāsns. | gab. | 2 | Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns. Paredzēta priekš 6 plātnēm GN1/1. Elektroniskais vadības panelis ar krāsainu, skārienjūtīgu LCD ekrānu. Vadības panelis dažādās valodās, tai skaitā latviešu. Galvenie parametri: injekcijas tvaika tehnoloģija, reversie ventilatori, regulējams ventilatoru ātrums ar 9 pakāpēm, kameras priekšapsilde līdz +300C, 2 pakāpju durvju atvēršanas sistēma, kas novērš apdedzināšanos ar tvaiku, ārējais durvju stikls darbības laikā sasilst maksimāli līdz +65C, IPX5 mitruma aizsardzība, viegli noņemama un nomaināma durvju gumija. Iespējams saglabāt 500 (+/-50) dažādas gatavošanas receptes katru ar 15 (+/-3) soļiem. Pilnībā automātiska mazgāšanas sistēma, integrēta rokas duša, manuāla vai automātiska kameras atdzesēšana, automātiskā mitruma kontrole, viegli noņemama un pieliekama temperatūras kontroles adata atrodas/neatrodas visu laiku cepšanas kamerā. USB pieslēguma vieta, HACCP protokols, automātiskā pašdiagnostika. Galvenie cepšanas režīmi: karstais gaiss +30C - +300C, tvaicēšana +30C - +130C, automātiskā mitruma kontrole +70C - +300C, 10 pakāpju mitruma kontrole +30C - +300C, gatavošana un reģenerācija +30C - +180C, raudzēšana +30C - +40C, Delta-T. Iespējams gatavot dažādus produktus vienlaicīgi. Izmēri 900x850x800mm. 380V/9kW. |
| 36 | Tvaika konvekcijas krāsns, cepšanas režīms 30-300 grādi C. | gab. | 2 | Elektriskā tvaika konvekcijas krāsns. Paredzēta priekš 10 plātnēm GN1/1. Elektroniskais vadības panelis ar krāsainu, skārienjūtīgu LCD ekrānu. Vadības panelis dažādās valodās, tai skaitā latviešu. Galvenie parametri: injekcijas tvaika tehnoloģija, reversie ventilatori, regulējams ventilatoru ātrums ar 9 pakāpēm, kameras priekšapsilde līdz +300C, 2 pakāpju durvju atvēršanas sistēma, kas novērš apdedzināšanos ar tvaiku, ārējais durvju stikls darbības laikā sasilst maksimāli līdz +65C, IPX5 mitruma aizsardzība, viegli noņemama un nomaināma durvju gumija. Iespējams saglabāt 500 (+/-50) dažādas gatavošanas receptes katru ar 15 (+/-3) soļiem. Pilnībā automātiska mazgāšanas sistēma, integrēta rokas duša, manuāla vai automātiska kameras atdzesēšana, automātiskā mitruma kontrole, viegli noņemama un pieliekama temperatūras kontroles adata atrodas/neatrodas visu laiku cepšanas kamerā. USB pieslēguma vieta, HACCP protokols, automātiskā pašdiagnostika. Galvenie cepšanas režīmi: karstais gaiss +30C - +300C, tvaicēšana +30C - +130C, automātiskā mitruma kontrole +70C - +300C, 10 pakāpju mitruma kontrole +30C - +300C, gatavošana un reģenerācija +30C - +180C, raudzēšana +30C - +40C, Delta-T. Iespējams gatavot dažādus produktus vienlaicīgi. Izmēri 900x850x1025mm. 380V/18kW. |
| 66 | Mikseris. | gab. | 1 | Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums no 6,5 līdz 7 litri, 3 darba uzgaļi (slotiņa putošanai, āķis mīklai, lāpsta jaukšanai), regulējami ātrumi, darba apgriezieni 40-200 apgr. min. Metāla korpuss. Izmēri 300x400x400mm. 220V/0.5kW. |
| 67 | Mikseris. | gab. | 2 | Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums no 4 līdz 4,5 litri, 3 darba uzgaļi no n/t, regulējami ātrumi, komplektā blendera krūze. Darba apgriezieni 58-220apgr. min. Izmēri 350x200x350mm. 220V/0.27kW. |
| 73 | Ledus ģenerators, tvertne, kubiņi. | gab. | 1 | Ledus gabaliņu ģenerators. 24 stundās saražo vismaz 21 kg ledus, ražo kubiņus, uzkrāšanās tvertnes ietilpība ir 4kg. Nerūsējošā tērauda korpuss. Izmēri 350x400x600mm (+/-20mm). 220V/0.32kW. |
| 91 | Kupola trauku mazgājamā mašīna. | gab. | 1 | Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna, grozam 500x500mm, ražība stundā vismaz 48grozi. Tvertnes iekšpuse ar noapaļotiem stūriem, pārklāta ar nerūsējošā metāla sietu, mazgāšanas rokas no nerūsējošā tērauda, paceļamais vāks ir pilnībā slēgts no sāniem un augšas, atveres augstums 440mm. Divi mazgāšanas cikli – 75sek. un 150 sek. - elektroniskā vadība. Tvertnes tilpums 21 (+/-1) litrs. Ūdens patēriņš 1 ciklam ne vairāk par 2.9L.Komplektā ar dozatoru (1.gab.) - dozators ar regulējamu ķīmisko līdzekļu patēriņu, paredzēts pievienošanai trauku mazgāšanas mašīnā. Izmēri 640x620x1500mm (+/-20mm). 380V/6kW. |
| 97 | Trauku mazgājamā mašīna. | gab. | 1 | Frontālā trauku mazgājamā mašīna ar sūkni, Termo-akustiska izolācija. Termo izolēts tvaika katls. Gaidīšanas mehānisms pēdējai skalošanai 82 C° temperatūrā. Ielādes maksimālais augstums vismaz 356mm. Tvertnes tilpums 25 (+/-1) litri, ūdens patēriņš līdz 2,9 litri uz ciklu, ne vairāk. Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas cikls ilgst 60-180sek., aprīkota ar mazgājamām rokām no augšas un apakšas. Komplektā ir divas kasetes trauku mazgāšanai un dozators (1.gab.) - dozators ar regulējamu ķīmisko līdzekļu patēriņu, paredzēts pievienošanai trauku mazgāšanas mašīnā. Izmēri 600x550x800mm. 380V/6kW. |
| 103 | Trauku un galda piederumu komplekti. | gab. | 1 | Trauku un galdu piederumu komplekti – skatīt 3.pielikuma apakšpielikumā. |
| 117 | Izturīgi rati uzkopšanas darbiem, no 4 riteņiem - 2 riteņi ar bremzēm. | gab. | 2 | Kompakti ratiņi telpu uzkopšanai. Aprīkoti ar diviem no 15 līdz 20 litru spaiņiem un ar 4 riteņiem, 2 riteņi ar bremzēm. Komplektā ietilps nosusināšanas rullis, spainis un neliels nosusināšanas grozs. Teleskopisks kāts ar 600mmbirstes galvu un mitrinoša -uzsūcošā birste. |
| 164 | Plaukts ar skapi, apgaismojumu un durvīm lejas daļā preču izvietošanai, ar gaismām. | gab. | 4 | Mēbele - aizmugures daļa ar plauktiem un skapīti apakšā. Izgatavots no KSP (kokskaidu lamināta plāksne 16mm biezumā). Apakšā skapītis ar veramām durvīm. Augšpusē stikla (8mm biezums) plaukti ar apgaismojumu Izmēri 1200x600x900mm apakšai, 1200x300x600mm plauktam. |
| 166 | Neitrālais modulis, izgatavots no koka skaidu plāksnes. | gab. | 2 | Neitrālais modulis un plauktiņu pa vidu KSP (kokskaidu laminēta plātne 16mm biezumā) apdare dekoratīvā, nerūsējošā tērauda virsma un konstrukcija, darba virsmas platums 800mm, vieta siltā marmīta GN3/1 iebūvēšanai, kopējais garums 2000mm, platums 800mm, augstums 900mm. |
| 167 | Neitrālais modulis, izgatavots no koka skaidu plāksnes. |  | 1 | Neitrālais modulis un plauktiņu pa vidu KSP (kokskaidu laminēta plātne 16mm biezumā) apdare dekoratīvā, nerūsējošā tērauda virsma un konstrukcija, darba virsmas platums 800mm, vieta aukstās vitrīnas GN3/1iebūvēšanai, kopējais garums 2000mm, platums 800mm, augstums 900mm. |
| 185 | Virtuves kombains. | gab. | 1 | Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums no 6,5 līdz 7 litri ar rokturiem un šļakatu aizsargu, 3 darba uzgaļi - putojamā slotiņa, āķis un lāpstiņa, regulējami ātrumi pagriežot ar pogu, iespējams pievienot papildus dažādus pievadus vismaz 4 pieslēgvietas, komplektā blendera krūze ar 1.5L tilpumu, pārtikas smalcinātājs ar 7 diskiem un garšvielu dzirnaviņas. Izmērs 400x250x360mm (+/-20mm). 220V/1.5kW. |
| 192 | Trauku mazgājamā mašīna. | gab. | 1 | Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda, grozam 500x500mm, ražība stundā vismaz 48 grozi. Tvertnes iekšpuse ar noapaļotiem stūriem, pārklāta ar nerūsējošā metāla sietu, mazgāšanas rokas no nerūsējošā tērauda, paceļamais vāks ir pilnībā slēgts no sāniem un augšas, atveres augstums 440mm. Divi mazgāšanas cikli - 75sek un 150sek. - elektroniskā vadība. Tvertnes tilpums 21 (+/-1) litrs. Ūdens patēriņš 1 ciklam ne vairāk par 2.9L. Komplektā 2 grozi (šķīvjiem un universālais ar līdzenu apakšu), galda piederumu turētājs un skalojamā līdzekļa, mazgājamā līdzekļa dozators. Izmēri 640x620x1500mm (+/-20mm). 380V/6kW. |