„Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

(ID.Nr.RT2014/11-5.ERAF)

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumus par atklātu konkursu „Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (ID.Nr.RT2014/11-5.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildi uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotajā specifikācijā, kura elektrības jauda ir pareizā 6 kw vai 7.6 kw. 151 Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām. gab. 6 Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām -2x2kW un 2x1.8kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis un signāllampa, lai var redzēt, kad iekārta ir ieslēgta. Izmērs 600x600x900mm. 380V/6kW. | Pareizā elektrības jauda ir 6 kw. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām -2x2 kW un 2x1 kW. Vēršam uzmanību uz to, ka nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punkta tabulas 151.pozīcija ir izteikta jaunā redakcijā. |
| 2. | Ja saldētavas augstums ir 900, tad galda augstums nevar būt arī 900 mm. Lūdzu konkretizēt galda augstums. 154 Galds no nerūsējošā tērauda. 1 Galds no nerūsējošā tērauda ar aizmugures maliņu. Ar vietu nerūsējošā tērauda saldētavai 600x600x900 mm. Izmēri 900x700x900mm. | Galdam no nerūsējošā tērauda ar aizmugures maliņu izmēri ir 900x700x900mm. Vieta nerūsējošā tērauda saldētavai ar izmēriem 600x600x850 mm. Vēršam uzmanību uz to, ka nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punkta tabulas 154.pozīcija ir izteikta jaunā redakcijā. |
| 3. | Pozīcijai Nr.151 ir elektrības pieslēgums 380 V. Pozīcijai Nr.152 nav norādīts kāds pieslēgums. Lūgums atbildēt kāds pieslēgums ir paredzēts. | Pozīcijām Nr.151 un Nr.152 paredzēts 220V pieslēgums. Vēršam uzmanību uz to, ka nolikuma 3.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punkta tabulas 151. un 152.pozīcija ir izteiktas jaunā redakcijā. |

19.12.2014.